中間検査チェックシート（木造）

| 建築場所（住居表示） |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 確認年月日・番号 |  | 直近の計画変更 年月日・番号 |  |
| 申請者氏名 |  |
| 工事監理者所属氏名 |  | 係員氏名 |  |
| 工事施工者所属氏名 |  | 係員氏名 |  |

| 検査項目 | 検査内容及び判定基準 | 施工者 | 監理者 | 検査機関用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査方法※ | 検査方法※ | 検査方法※ | 結 果 | 修 正 |
|  | 欄中の※は法令規定事項である重要検査項目を示す |  |  |  | 一次 | 二次 | 月 日 |
|  |  |  |  |  | 良否 | 良否 |  |
| ①全体・共通事項 | ※ | 令３章 ８節 | a）柱,横架材,筋かい,土台等の位置の確認 | Ａ | Ａ | Ａ |  |  |  |
|  | ※ | 令３章 ８節 | b）木材の樹種等級等,形状,寸法の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ②基礎・地盤 | ※ | 令３８ | a）地耐力の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令３８ | b）種類（布,べた,杭他）,形状,寸法の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令３８ | c）材料,配筋状況等の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令３８ | d）地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） | Ａ | Ａ | Ａ |  |  |  |
|  | ※ | 令２２ | e）床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ③土台 | ※ | 令４２ | a）アンカーボルトの材質,形状,寸法及び配置,基礎との緊結状況の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | b）継手の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ④柱 | ※ | 令４３ | a）欠込み部及び通し柱に代わる管柱の補強の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | b）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑤横架材 | ※ | 令４４ | a）構造耐力上支障のある欠込みのないことの確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | b）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥筋かい等 | ※ | 令４５ | a）欠込み部の補強の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４６ | b）壁を設け又は筋かいを入れた軸組の配置及び種類の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | c）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４６ | d）面材の取り付け方法の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | e）くぎ打ちの方法の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑦床組 | ※ | 令４６ | a）火打ち材の設置状況等の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令２２ | b）床高さ（又は床下防湿）の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑧小屋組 | ※ | 令４６ | a）火打ち材,振止めの設置状況等の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ※ | 令４７ | b）継手及び仕口の接合方法の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑨防腐防蟻措置 | ※ | 令４９ | 防腐,防蟻措置の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑩不具合の処置方法 |  |

※検査の方法　　　Ａ：目視検査（工事現場での目視による検査）

Ｂ：計測検査（工事現場での簡易な計測機器を用いた検査）

Ｃ：報　　告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）